## Slide 1: Topologia das Redes de Computadores
Prof. Ederson da Costa

## Slide 2: Topologia das Redes de Computadores
A Topologia das Redes descreve como é o layout de uma Rede de Computadores, através de qual há o tráfego de Informações e também como os dispositivos estão conectados.
Há várias formas nas quais se pode organizar a interligação entre cada um dos nós (Dispositivos) da rede.

## Slide 3
Topologias podem ser descritas fisicamente e logicamente.
A topologia física é a verdadeira aparência ou layout da rede, enquanto que a lógica descreve o fluxo dos dados através da rede.

## Slide 4
A topologia física descreve como os computadores se conectam fisicamente, ou seja, a parte da rede que pode ser tocada, como os cabos, os conectores, as placas de redes e outros equipamentos.

## Slide 5: EXEMPLOS DE TOPOLOGIAS

## Slide 6: Estrela
A topologia em estrela utiliza cabos de par trançado e um concentrador como ponto central da rede.
O concentrador se encarrega de retransmitir todos os dados para todas as estações, mas com a vantagem de tornar mais fácil a localização dos problemas, já que se um dos cabos, uma das portas do concentrador ou uma das placas de rede estiver com problemas, apenas o nó ligado ao componente defeituoso ficará fora da rede.

## Slide 7: Estrela
Esta topologia se aplica apenas a pequenas redes, já que os concentradores costumam ter apenas doze ou vinte e quatro portas.
Em redes maiores é utilizada a topologia de árvore, onde temos vários concentradores interligados entre si por comutadores ou roteadores.
Todas as conexões partem de um ponto central (concentrador), normalmente um hub ou switch.
Switch é o modelo mais utilizado atualmente.

## Slide 8: Estrela

## Slide 9: Anel

## Slide 10: Barramento

## Slide 11: Árvore
Topologia física baseada num estrutura hierárquica de várias redes e sub-redes.
Existem um ou mais concentradores que ligam, cada rede local e existe outro concentrador que interliga todos os outros, esta topologia facilita a manutenção do sistema e permite, em caso de falhas, detectar com mais facilidade o problema.

## Slide 12: Árvore
Cuidados adicionais devem ser tomados nas redes em árvores, pois cada ramificação significa que o sinal deverá se propagar por dois caminhos diferentes.

## Slide 13: Árvore
A menos que estes caminhos estejam perfeitamente casados, os sinais terão velocidades diferentes e refletirão os sinais de diferente maneira.
Em geral a topologia em árvore, vai trabalhar com taxas de transmissão menores do que as redes em estrela.

## Slide 14: Árvore

## Slide 15: Comparação entre as redes
TOPOLOGIA | PONTOS POSITIVOS | PONTOS NEGATIVOS
Barramento | Estrutura simples; requer menos cabos para instalar. | A rede pode ficar lenta em momentos de uso mais intenso; as falhas são difíceis de localizar.
Anel | Instalação razoavelmente simples; apresenta desempenho uniforme sob condições diversas de tráfego. | Na falha de uma estação, toda a rede pára de funcionar.
Estrela | Mais tolerante a falhas, fácil de instalar e de monitorar. | Custo de instalação mais elevado porque utiliza mais cabeamento.

## Slide 16: Híbrida ( Guiado e não guiado)
É a topologia mais utilizada em grandes redes.
Assim, adequar-se a topologia de rede em função do ambiente, compensando os custos, expansibilidade, flexibilidade e funcionalidade de cada segmento de rede.
Muitas vezes acontecem demandas imediatas de conexões e a empresa não dispõe de recursos, naquele momento, para a aquisição de produtos adequados para a montagem da rede.

## Slide 17: Híbrida
Nestes casos, o administrador de redes pode utilizar os equipamentos já disponíveis, considerando as vantagens e desvantagens das topologias utilizadas.
A aquisição de concentradores ou comutadores pode não ser conveniente, pelo contrário até custosa.

## Slide 18: Híbrida
Por definição, é a junção entre a rede com fio e a rede sem fio.
Essa aplicação possibilita ainda que os notebooks e PDA’s imprimam arquivos nas impressoras locais e acessem documentos do servidor ou de outros computadores do grupo, para isso deverá ter a devida permissão, pois os acessos são protegidos por criptografia.

## Slide 19: Híbrida

## Slide 20: Tipos de Conexão

## Slide 21: Rede Ponto-a-ponto
É usado em redes pequenas, é o tipo mais simples de rede, praticamente todos os sistemas operacionais vem com suporte à rede ponto – a – ponto com exceção do DOS.
Identifica uma conexão que liga dois pontos de uma rede, em geral dois computadores numa rede, trocando informações entre si.
As redes ponto-a-ponto são uma grande solução para residências onde os computadores desejam compartilhar informações entre eles e periféricos.

## Slide 22: Cliente / Servidor
Que pode ser usada em redes pequenas ou em redes grandes.
Esse tipo de rede é usado quando se deseja conectar vários computadores, ou no caso se desejar ter maior segurança na rede.

## Slide 23: Tipos de Conexão

## Slide 24: Existem derivações lógicas para endereçamento de pacotes de dados.
UNICAST
MULTICAST
BROADCAST

## Slide 25: Unicast
Unicast é um endereçamento para um pacote feito a um único destino, ou seja, em comparação com o multicast, a entrega no unicast é simples, ponto-a-ponto.
(Um para um )

## Slide 26: Unicast

## Slide 27: Multicast
Multicast é a entrega de informação para múltiplos destinatários simultaneamente, usando a estratégia mais eficiente onde as mensagens só passam por um link uma única vez, e somente são duplicadas quando o link para os destinatários se divide em duas direções.

## Slide 28: Multicast

## Slide 29: Broadcast
Broadcasting (do Inglês to broadcast, "transmitir") ou radiodifusão é o processo pelo qual se transmite ou difunde determinada informação, tendo como principal característica que a mesma informação está sendo enviada para muitos receptores ao mesmo tempo. Este termo é utilizado em rádio, telecomunicações e em informática.
Em informática, o broadcast é utilizado em hubs (concentradores) ligados em redes LAN,MAN, WAN .

## Slide 30: Broadcast

## Slide 31: Referências Bibliográficas
STRACCIALANO, André L.; et al. Introdução a Redes. In: Livro Didático do Curso Técnico em Redes de Computadores – Módulo 1. Anhanguera Publicações.
TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4ª ed. Rio de Janeiro: Campus - Elsevier, 2008.
FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 3a ed. – São Paulo: Bookman, 2004.